Vaja 6	Osio 26.1.2002

#### Navodila za namestitev Windows 2000 Server

- Prijavite se na računalnik pod uporabniškim imenom 'Osio' in geslom 'vaje.2002'.

- Ugotovite TCP/IP konfiguracijo vašega računalnika (ipconfig /all). Na list si zapišite naslednje podatke:

- IP številka

- Subnet Mask

- Default Gateway

- DNS Servers

- Primary WINS Server

- Pojdite na E:\osio\i386 in najdite datoteko winnt32.exe. S klikom nanjo jo zaženite.

- Windows 2000 Server bomo namestilli na isto particijo, kot je že nameščen Windows 2000 Professional. Namestitveni program nas opozori, da s pomočjo njega ne moremo nadgraditi sistema. Pritisnemo OK. Pojavi se nam okno v katerem izberemo možnost: Install a new copy of Windiws 2000. Kliknemo Next.

- Pojavi se okno z licenco. Preberemo licenco, izberemo Accept in kliknemo Next.

- Pojavi se okno s tremi gumbi Language Options, Advanced in Accessibility Options. S pomočjo teh gumbov bomo nastavili naslednje:

- Kliknemo Language Options. V spodnjem delu NAJPREJ izberemo Central European in nato šele v zgornjem delu Slovenian. Kliknemo OK.

- Kliknemo Advanced Options. TU POSEBEJ PAZIMO. Za Location of Windows 2000 files pustimo E:\Osio\i386, za Windows instalation folder pa napišemo: \osio2k . Poskrbimo, da je v polju: I want to choose the installation partition during setup KLJUKICA. TO MORAMO PRAVILNO NASTAVITI!!! SICER BOMO POVOZILI STARO NAMESTITEV. Kliknemo OK.

- Možnosti pod gumbom Accessibility Options pustimo.

Kliknemo Next.

- V naslednjem oknu izberemo možnost Do not upgrade. TO JE PRAV TAKO POMEMBNO!!! Kliknemo Next.

- Namestitveni program začne kopirati datoteke na začasno lokacijo. Potem ponovno zažene računalnik. Ob začetku zagona izberemo v menuju menu Windows 2000 Setup (ponavadi namestitveni program to naredi sam).

- Po zagonu se znajdemo v tekstovnem programu za namestitev Windows 2000 Server. S tem delom programa bomo izbrali particijo, na katero bomo namestili Windows 2000 Server. Na začetku imamo tri opcije:

- ENTER -  nadaljevanje namestitve,

- R – Repair, popravljanje neuspešne prejšnje namestitve,

- F3 – prekinitev namestitve.

Pritisnemo ENTER.

- Namestitveni program najprej poišče, če je na računalniku (disku) že kaka particija. Ponudi nam izbor, na katero particijo želimo namestiti nov operacijski sistem. Pokaže nam obstoječe particije. Izberemo particijo C: NTFS (naredili bomo vzporedno namestitev). Načeloma imamo tu različne možnosti. NE PREIZKUŠAJMO JIH!. Možnosti so:

- Označimo particijo in pritisnemo ENTER.

- Pritisnemo C (Create), da bi ustvarili novo particijo (NE)!

- Pritisnemo D (Delete), da bi izbrisali izbrano particijo (NE)!

- Izberemo particijo C: NTFS in pritisnemo ENTER.

- Namestitveni program ugotovi, da na izbrani particiji nekaj že obstaja, in nas opozori. Za nadaljevanje pritisnemo C (Continue).

- Namestitveni program pregleda disk. Sedaj se datoteke skopirajo iz začasne lokacije v izbrano sistemsko mapo C:\Osio2k, kjer bo na koncu nameščen Windows 2000 Server.

- Po koncu kopiranja se računalnik ponovno zažene. Zažene se Windows 2000 okolje. Opozori nas, da bo namestitveni program preveril strojno opremo. Potrdimo.

- Namestitveni program preverja opremo in išče prave gonilnike. To zna trajati kar nekaj časa...

- Ko se konča detekcija strojne opreme, se odpre okno z dvema gumboma:

- Locale Settings - nastavitve za jezik (to smo že nastavljali - lahko popravimo)

- Keyboard Layout (ko smo nastavili jezik, se nastavi tudi tipkovnica - lahko popravimo nastavitve tipkovnice).

Kliknemo Next.

- Pojavi se nam okno, ki zahteva vpis imena Name (vpišete OSIO) ter organizacije Organization (vpišete FMF).

- Pojavi se okno z licencami. Izberemo Per server in vpišemo število 250. Next.

- V naslednjem oknu moramo navesti ime računalnika, kot bo viden v Windows mreži. Ime računalnika je napisano na ohišju računalnika. Pazite, da ne izberete računalnika na napačni strani mize. Hkrati moramo kreirati prvega uporabnika z imenom Administrator (tega imena nam ni treba pisati). Dvakrat moramo navesti administratorsko geslo. Naj bo geslo spet 'vaje.2002'. Next.

- V naslednjem oknu lahko izbiramo, osnovne programe, ki naj se namestijo na začetku. Oglejte si kakšne skupine programov nudi namestitev (v skupine pogledate tako, da označite skupino in pritisnete gumb Details). Na koncu pa naj bo okljukana LE skupina Accessories. NIKAKOR NE NAMESTITE RAZNIH MREŽNIH PROGRAMOV, ŠE POSEBEJ NE IIS STREŽNIKA. Namestitev Windows 2000 Server nam na tem koraku ponuja bistveno več programov kot pri Windows 2000 Professional. Tam nimamo na voljo toliko programov. Vse programe, ki se nam nudijo na tem koraku, lahko dodamo tudi kasneje. Next.

- V naslednjem oknu nastavimo čas, datum in časovni pas (Ljubljana). Okljukamo Automatically adjust clock for daylight saving changes (to nam avtomatično skrbi za premike ur jeseni in spomladi). Next.

- Namestitveni program zdaj preveri mrežne nastavitve. Pojavi se nam okno in izberemo Custom Settings ter kliknemo Next.

- Pojavi se nam okno z nastavitvami protokolov.

- Osnovni protokoli, ki so nameščeni so: Client For Microsoft Networks (delovanje v Microsoft mreži), File and Printer Sharing for Microsoft Networks (protokoli za dajanje map in tiskalnikov v skupno rabo) ter TCP/IP. Poskrbimo, da so vsi protokoli okljukani. Izberemo TCP/IP in pritisnemo gumb Properties.

- Vklopimo izbiro Use the following IP address: in vpišemo IP številko.

- Vklopimo izbiro Use the following DNS server addresses in vpišemo IP naslov vsaj prvega DNS strežnika.

- Kliknemo gumb Advanced. Pojavi se nam okno z večimi zavihki

- Zavihek IP settings pustimo pri miru. Tu bi lahko nastavili več IP številk.

- V zavihku DNS izberemo Append these DNS suffixes, spodaj kliknemo gumb Add in vpišemo: fmf.uni-lj.si . Odstranimo kljukico pred Register this connection's addresses in DNS.

- V zavihku WINS pritisnemo na gumb Add in vpišemo WINS številko.

Pritisnemo OK, da se vrnemo do seznama protokolov ter še Next za nadaljevanje.

- V naslednjem oknu izberemo: No, this computer is not on the network or … without domain in spodaj v okence (tam kjer piše WORKGRUP) vpišemo ime delovne skupine: OSIO.

- Namestitveni program namesti mrežne komponente. Na koncu se izvedejo še končne naloge. Ta zna trajati tudi nekaj minut.

- Pojavi se okno, ki nas obvesti o koncu namestitve. Pritisnemo gumb Finish. Računalnik se ponovno zažene. V začetnem menuju za izbiro sistemov izberemo (oziroma je že izbrana) opcijo Windows 2000 Server in pritisnemo ENTER. Sistem se naloži do te mere, da se pojavi okno za prijavo.

- Pritisnemo CTRL-ALT-DEL in se prijavimo z uporabniškim imenom Administrator in zgoraj navedenim geslom.

- Ko se prijavimo, se nam pokaže tako imenovani Server Wizard. To je program, s katerim lahko dodatno namestimo strežniške komponente, ki jih nismo izbrali med namestitvijo. Ogledamo si, kaj lahko namestimo in malce popasemo firbca. Na koncu zapremo okno Server Wizarda.

- Z desno tipko kliknemo na prazno omizje, izberemo Properties in izberemo zavihek Settings. Z drsnikom nastavimo resolucijo na 1024x768. Kliknemo na gumb Advanced in zavihek Monitor ter nastavimo frekvenco osveževanja zaslona na 75Hz. Kliknemo OK in še enkrat OK. Spremeni se izgled zaslona in slika manj utripa. Sistem nas vpraša če hočemo tako nastavitev obdržati. Kliknemo Ok. Po potrebi si nastavimo še velikosti črk in izgled okolja.

- Gremo v kontrolno ploščo Start|Settings Control Panel. Pritisnemo na ikonico System, izberemo zavihek Advanced in pritisnemo gumb Startup and Recovery. V izbiri Default operating system kliknemo na puščico dol in izberemo  Windows 2000 Proffesional. Okljukamo polje Display list of operating systems for in nastavimo 5 sekund. S tem nastavimo menu, ki nam omogoča izbiro operacijskih sistemov in se pokaže takoj po začetku zagona računalnika.

- Tako! Sistem je v osnovi nameščen.