### Namestitev Pingo 2.0 Linuxa

- Vstavite CD 1 v CD enoto in zaženite računalnik. Računalnik se zažene iz CD-ja.

- V prvem menuju izberite prvo izbiro (grafična namestitev) tako, da pritisnete ENTER.

- Zažene se namestitveni program (izpisovanje na zaslon).

- Pojavi se tekstovno okno, v katerem izbremo Skip. Ker miška ne deluje, uporabimo kurzorske

- puščice in tipko ENTER, za potrditev.

- Začne se preverjanje sistema in zaznavanje naprav, ki traje krajši čas. Nato se odpre pozdravno grafično okno. Če želimo, lahko na levi strani preberemo navodila. Na koncu kliknemo Naprej.

- V naslednjem oknu izberemo slovenski jezik, kot jezik namestitvenega programa (izbira slovenska (slovenščina) ). Kliknemo Naprej.

- Izberemo slovensko tipkovnico (izbira slovenska). Naprej.

- Za miško izberemo Splošna|3 gumbi (USB). Naprej.

- Pojavi se opozorilo o nekonsistenci particij. Pritisnemo Prezri.

- V naslednjem oknu imamo možnosti izbire tipa namestitve. Izberemo izbiro Po meri. Naprej.

- Naslednje okno ponuja možnosti v zvezi s razdelitvijo (particioniranjem) trdega diska. Izberite možnost Ročna razdelitev z orodjem Disk Druid. Naprej.

- Nastavite naslednje nastavitve:

- Pritisnite prazen prostor (označite “particijo” Prosto v okencu). Pritisnite gumb Nov. Iz menija Točka priklopa izberite: /boot. V okencu: Vrsta datotečnega sistema izberite: ext3 . V okencu Velikost vpišite 100. Pritisnite V redu. Pojavi se okno z opozorilom, da razdelek morda ne ustreza nekim pogojem (preveč particij). Pritisnite Nadaljuj. Ustvari se razširjena particija, v kateri je razdelek /boot. Ostale razdelke bomo izbrali iz praznega prostora te razširjene particije. Zaradi strukture diska se mogoče naredita dve prosti “particiji” znotraj razširjene. Ena je zelo majhna. Nove razdelke delamo na drugi. Lahko se zgodi, da bo program za particioniranje vstavil majhne prazne particij (Prosto) med particije, ki jih ustvarjamo na razširjeni particiji.

- Spet označite prazen prostor (na razširjeni particiji, Prosto, večji). Pritisnite gumb Nov. Iz menija Točka priklopa izberite: /. V okencu Vrsta datotečnega sistema izberite: ext3. V okencu Velikost vpišito 5000. Pritisnite V redu.

- Spet označite večji prazen prostor v razširjeni particiji. Pritisnite gumb Nov. V okencu Vrsta datotečnega sistema izberite: swap. V okencu Velikost vpišite 1000. Pritisnite V redu.

- Spet označite večji prazen prostor v razširjeni particiji. Pritisnite gumb Nov. Iz menija Točka priklopa izberite: /home. V okencu Vrsta datotečnega sistema izberite: ext3 . Označite izbiro  Zappolni ves razpoložljivi prostor. Pritisnite V redu.

- V okencu pod rubriko Formatiraj odstranite kjukico nad Primarno Swap particijo, ki pripada drugemu Linux sistemu, ki je že nameščen na računalnik. Particija se imenuje /dev/hda3. Kljukico odstranimo tako, da označimo particijo in pritisnemo Uredi. Potem pa izberemo Pusti nespremenjeno (ohrani podatke).

- Zapišite si ime druge particije, na kateri je datotečni sistem ext3. To je primarna particija, na kateri je nameščen drugi Linux sistem. To je v naših računalnicah kar /dev/hda3 (če ne, pa zapišite). To napravo bomo označili z napravo (*). POKLIČITE ASISTENTA, DA PREVERI.

- Pritisnite Naprej.

- V naslednjem oknu pustimo kot zagonski nalagalnik kar program GRUB. V oknu, ki prikazuje particije iz katerih lahko zaganjamo operacijske sisteme je najprej Windows 2000 particija (piše DOS) nato pa naša particija /. Dodati moramo še particijo prejšnjega Linuxa. Pritisnemo Dodaj. V polje Oznaka vpišemo Stari Linux. V polju Naprava izberemo (*) - to smo si prej zapisali. Pritisnemo V redu. Poskrbimo, da je v okencu pod stolpcem Privzeti okljukan DOS. POKLIČITE ASISTENTA, DA PREVERI NASTAVITVE. ŠELE POTEM SMETE PRITISNITI NAPREJ!!!

- Sledijo omrežne nastavitve. Namestitveni program zazna mrežno kartico, ki jo v zgornjem oknu prikaže kot napravo eth0. Označite eth0 in kliknete Uredi. V novem oknu mora biti izbira Nastavitev z uporabo DHCP razkljukana, nastavitev Aktivacija ob zagonu pa okljukana. Napišite še ustrezen IP naslov in ustrezno omrežno masko. IP številke določite po naslednjih formulah:

  - če ste v R1: 192.168.8.(110 + številka računalnika). Torej, če je vaš računalnik R1-5, je IP številka 192.168.8.115.

  - če ste v R3: 192.168.8.(140 + številka računalnika). Torej, če je vaš računalnik R3-5, je IP številka 192.168.8.145.

- Kot omrežno masko napišete 255.255.255.0. Pritisnete V redu.

- V polju Nastavi ime računalnika izberemo izbiro Ročno. Ime računalnika nastavimo, tako kot piše na nalepki na ohišju računalnika, le da namesto črke R napišemo črko L. Npr. če na ohišju piše R3-3 vpišemo L3-3. Pazimo, da izberemo pravi računalnik. V spodnjem polju nastavimo še številko prehoda (Gateway) na 192.168.8.1 in številko Primarnega DNS strežnika na 192.168.8.8 . Naprej.

- V naslednjem oknu se pojavijo nastavitve za požarni zid. Raven varnosti izberemo kot Srednja.

- Med izbirama izberemo Prilagodi. V možnosti zaupaj napravam okljukajte eth0. Pri izbirah Dovoli dohodni, naj bo okljukan le SSH. Kliknite Naprej.

- Na naslednji stani izbirate podporo dodatnim jezikom. Kot privzeti jezik (zgoraj) izberite Slovenian. Kot dodatni jezik izberite še English (USA). Kliknite Naprej.

- Naslednje okno je potrebno za nastavitev lokacije in časa. V zavihku Lokacija izberite Evropa/Ljubljana. Kliknite Naprej.

- Naslednje okno nam ponudi določitev gesla za uporabnika root. Vpišemo Os2004.fmf . Naprej.

- Izbiramo način avtentifikacije uporabnika. Ker bomo imeli lokalne računalnike, okljukamo le možnosti Omogoči gesla MD5 in Omogoči senčna gesla. Pritisnemo Naprej. Začenejo se brati podatki o paketih.

- Pojavi se okno z izbiro dodatnih programov:

  - okljukamo Okenski sistem X [32/34]

  - okljukamo Namizno okolje KDE, pritisnemo se na podrobnosti in dodatno izberemo še kdeadmin - Administrative tools for KDE  (okljukamo).

  - V polju Aplikacije pustimo okljukano kot je in še dodatno okljukamo Urejevalniki (podrobnosti -> vse 4).

  - Pod Strežniki ne sme biti okljukano nič.

  - Pod Razvoj izberite Razvojna Orodja [35/46] in Razvoj Jedra [4/4] ter Razvoj Programov za X[18/18].

  - Pod Sistem morajo biti okljukana vsa Administrativna orodja [10/10], Sistemska orodja [5/13] okljukajte še rubriko Podpora tiskanja [8/10].

Kliknite gumb Naprej.

- Ker so paketi, ki jih nameščamo odvisni, dan izbor paketov potegne še dodatne pakete. Tako se pojavi okno v katerem izberemo Namesti pakete tako, da zadovoljiš odvisnostim. Pritisnite Naprej.

- Pojavi se okno z opozorilom, da se namestitev začenja. Kliknite Naprej. Začne se nameščanje (formatiranje, nameščanje sistema, paketov ...) Čakate...

- Čez nekaj časa je potrebno vstaviti drugi CD. Ko ga vstavite, pritisnite V redu. Potem je treba vstaviti še tretji CD.

- Ko se konča namestitev, nam program ponudi, da ustvarimo zagonsko disketo. To možnost zavrnemo z izbiro Ne, ne želim ... Pritisnemo Naprej.

- Sledi okno za prikrojitev grafičnega vmesnika. Tu izberemo ponujeno grafično kartico. Kliknemo Naprej.

- Nato se pojavi okno, v katerem izbremo ustrezni monitor. Lahko izberemo Nepreizkušeni monitor. Tu nastavimo horizontalno sinhronizacijo na 30-69 in vertikalno na 50-90. Naprej.

- V naslednjem oknu nastavimo barve na Prave barve (24 bitov) in resolucijo na 1204x768.

- Za vrsto prijave izberimo Grafična. Naprej.

- Pojavi se okno z obvestilom, da je namestitev je končana. Pritisnemo Izhod.

- Vzamemo CD iz enote in ga shranimo. Pritisnemo V redu. Računalnik se ponovno zažene. Pazimo, da v zagonskem nalagalniku GRUB (na začetku) izberemo pravo izbiro.

- Pustimo, da se računalnik postavi. Ob prvem zagonu se nam zažene čarovnik. Kliknemo Naprej.

- Pridimo na polje za ustvarjanje novega uporabnika. Vpišemo ime (vaše uporabniško ime) in geslo (2x). Kliknemo Naprej. Ustrezno nastavimo še datum in uro.

- V naslednjem oknu bi nastavili še zvočno kartico. Mi kliknemo le še Naprej.

- Pojavi se zadnje okno z naslovom Končaj nastavitev. Pritisnemo Naprej.

- Nastavitev je končana. Potem se sistem zažene do okna za prijavo.

- Vpišite uporabniško ime novega uporabnik. Pritisnite ENTER. Vpišite še geslo.

- Ob prijavi se vam zažene okno z nasveti, ki ga onesposobite.

- Najbolj levi gumb opravilne vrstice bomo imenovali gumb Start. Preverite, če so omrežne nastavitve ustrezne. Zaženite brskalnik Start|Internet | Mozilla Web Browser. Z internet brskalnikom pojdite na stran www.redhat.com .Če uspete, je nastavitev ustrezna.